### Обновленный микроскоп серии МС 10 для учебных учреждений, а также для рутинных работ в медицине и биологии

| Увеличение | от 1000 до 1600х (опция) |
| --- | --- |
| Визуальная насадка | Бинокулярная вращающаяся (360°), наклон окулярных трубок 45° |
| Окуляр | широкопольный WF 10х/18 мм широкопольный P 16х/12 (опция) |
| Штатив | металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками |
| Револьверное устройство крепления объективов | 4-х позиционное, с наклоном объективов вперед |
| Набор объективов | ахроматы: 4х/0,10 ,10x/0.25, 40x/0.65*, 100x/1.25* (масляная иммерсия) * пружинящая оправа для защиты препарата |
| Предметный столик | - неподвижный прямоугольный, 120 х 130 мм, c 2-мя пружинящими держателями - препаратоводитель (опция) |
| Конденсор Аббе | регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, A 1.25, с держателем фильтров |
| Фокусировка | - разнесенные винты грубой и точной фокусировки - диапазон фокусировки 40 мм - встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата - механизм регулировки плавности хода |
| Источник света | Светодиодное освещение (срок службы 30.000 часов), 110-220 В, 50/60 Гц |
| Рабочая температура | 18 - 35°С |
| Влажность | менее 85 % |
| Габариты, вес | 23 x 23 x 36 см, 4 кг |

### Информация для заказа

| Наименование |  | Код |
| --- | --- | --- |
| Бинокулярный микроскоп MC 10, стандартная комплектация |  | MC10 |